Принят

Наблюдательным советом,

решение бюро от 27.01.10 № 34-БНС

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) | Документы, устанавливающие требования и методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЭС и котельные |
| 1.1. | Котлоагрегаты, работающие на газообразном топливе: |  |
| 1.1.1. |  | Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь. | СО 34.26.718 |
| 1.1.2. |  | Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования. | РД 34.20.321 (МУ 34-70-184-87) |
| 1.1.3. |  | Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов | СО34.26.725 |
| 1.1.4. |  | Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов | РД 34.39.301-87 |
| 1.1.5. |  | Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива. | РД 34.37.302 СО 153-34.37.303.-2003 РД 34.43.201-88 РД 34.43.206-94- РД 34.43.209-97 РД 153-34.1-11.320-00 РД 34.11.324-90 |
| 1.1.6. |  | Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы. | РД 34.11.306 |
| 1.1.7. |  | Измерение давления, расходов, температур воздуха: -перед и после вентиляторов, -в воздуховодах перед и после воздухоподог-ревателей, -на горелки | СО 34.26.726 РД 153-34.1-11.312-2000 |
| 1.1.8. |  | Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам | РД 34.32.501 РД 34.32.502 СО 34.32.503 |
| 1.1.9. |  | Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ. | РД 34.32.501 РД 34.32.502 СО 34.32.503 |
| 1.1.10. |  | Испытания на плотность: - газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой, -систем газоснабжения, -внутренних технологических систем. | РД 153-34.1-26.303-98 СО 34.32.503 |
| 1.1.11. |  | Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д. | РД 153-34.1-39.502-98 РД 153-34.1-39.504-00 |
| 1.1.12. |  | Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации. |  |
| 1.1.13. |  | Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки: -паропроизводительности котла, -параметров пара, -качества пара, -параметров питательной воды, качества питательной воды, -потерь тепла, -воздушного баланса, -общего тепловосприятия поверхностей нагрева, -КПД котла. | (Стандарт МЭК 953-2, 1990) РД 34.26.609-97 |
| 1.1.14. |  | Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки: -оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам), -определение диапазона нагрузок, -потерь тепла, -аэродинамических характеристик газовоздушного тракта -КПД котла, -составление нормативно-технических характеристик работа оборудования | (Стандарт МЭК 953-2, 1990) РД 34.26.609-97 |
| 1.1.15. |  | Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения: -характеристик работы оборудования, -оптимального избытка воздуха, -распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам -максимальной нагрузки | (Стандарт МЭК 953-2, 1990) РД 34.26.609-97 |
| 1.1.16. |  | Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д с целью определения условий работы металла. | СО 34.26.717 СО 34.26.720 СО 34.26.722 СО 34.26.725 |
| 1.1.17. |  | Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды |  |
| 1.1.18 |  | Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов(определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.) |  |
| 1.2. |  | Котлоагрегаты, работающие на жидком топливе: |  |
| 1.2.1.-1.2.18. |  | см.п.п.1.1.1.-1.1.18. |  |
| 1.2.19. |  | Проведение тарировки мазутных форсунок по производительности и характеру распыливания на стенде. |  |
| 1.2.20 |  | Измерение (пирометрическое) яркости факела и действительной температуры |  |
| 1.3. |  | Котлоагрегаты, работающие на твёрдом топливе: |  |
| 1.3.1.-1.3.18. |  | см.п.п.1.1.1.-1.1.18. |  |
| 1.3.19. |  | Определение технического и элементарного состава топлива | РД 34.44.205-89 |
| 1.3.20 |  | Определение качества помола угольной пыли |  |
| 1.3.21 |  | Определение состава очагового остатка | РД 34.44.201 |
| 1.3.22. |  | Испытания ленточных конвейеров (питателей) | СО 34.23.603 |
| 1.3.23. |  | Испытания систем пневмотранспорта и оборудования складов сухой золы | РД 34.27.302-92 РД 34.27.407-92 РД 34.27.406 (МУ 34-70-181-87) |
| 1.3.24. |  | Испытания систем гидрозолоудаления и золоулавливающих установок | РД 153-34.02-308-89 РД 153-34.1-27.301-2001 РД 34.27.405 |
| 1.4. |  | Турбинные установки и турбинное вспомогательное оборудование: |  |
| 1.4.1. |  | Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями | МУ 34-70-093-84 |
| 1.4.2. |  | Проведение экспресс - испытаний турбин с целью определения изменения экономичности в течение межремонтного периода или в результате капитального ремонта или реконструкции | РД 153-34.1-30.311 - 96 РД34.20.581-96 |
| 1.4.3. |  | Проведение испытаний питательных насосных агрегатов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.707 |
| 1.4.4. |  | Проведение испытаний конденсатных насосов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.709 |
| 1.4.5. |  | Проведение испытаний конденсационных установок паровых турбин с целью определения их фактических показателей | МУ 34-70-010-82 |
| 1.4.6. |  | Проведение испытаний регенеративных подогревателей низкого давления с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-005-82 |
| 1.4.7. |  | Проведение испытаний регенеративных подогревателей высокого давления с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-006-82 |
| 1.4.8. |  | Проведение испытаний сетевых насосов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.708 |
| 1.4.9. |  | Проведение испытаний сетевых подогревателей с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-001-82 |
| 1.4.10. |  | Проведение испытаний деаэрационных установок с целью определения их фактических показателей работы | СО 34.40.514 СО 34.40.515 |
| 1.4.11. |  | Проведение испытаний автоматических систем регулирования и защит паровых турбин с целью соответствия характеристик их работы НТД | СО153-34.30.310 (РД 34.30.310) |
| 1.4.12. |  | Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний газовых турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями | ГОСТ 20440-75 |
| 1.5. |  | Средства и системы автоматического регулирования и защиты | ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, ПТЭ тепловых энергоустановок |
| 1.5.1 |  | Испытания технологических защит | СО34.35.135-96 (РД 34.35.135-96); СО 34.35.503-00 (РД 153-34.1-35.503-00). |
| 1.5.2 |  | Испытания АСР турбины | СО 34.35.417-2001(РД 153-34.1-35.417-2001) |
| 1.5.3 |  | Испытания АСР процесса горения | СО 34.35.417-2001(РД 153-34.1-35.417-2001) |
| 1.5.4 |  | Испытания энергоблоков ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты | СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 |
| 1.5.5 |  | Испытания генерирующего технологического оборудования ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в общем первичном регулировании частоты | СТО РАО «ЕЭС России» от 18.09.2007г. |
| 1.5.6 |  | Испытания измерительных каналов АСУТП | СО 34.11.204-97 (РД 153-34.0-11.204-97); СО 34.11.205-98 (РД 153-34.0-11.205-98); СО 34.11.201-97 (РД 153-34.0-11.201-97); СО 34.11.206-94 (РД 34.11.206-94) |
| 1.6. |  | Водно-химическое хозяйство ТЭС и котельных. Маслохозяйство. | ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, ПТЭ тепловых энергоустановок |
| 1.6.1. |  | Испытания оборудования ВПУ | РД 153-34.1-37.311-98 |
| 1.6.2. |  | Теплохимические испытания паровых стационарных котлов | РД 153-34.1-37.313-00 |
| 1.6.3. |  | Измерение концентрации веществ в трансформаторных маслах | РД 34.43.202 РД 34.43.201-88 РД 34.43.107-95 |
| 1.6.4. |  | Измерение концентрации веществ в турбинных маслах. Определение свойств турбинных масел. | РД 34.43.203-94 РД 153-34.1-43.204-2001 РД 34.43.205-95 РД 34.43.206-94 РД 34.43.207-95 РД 34.43.208-95 РД 34.43.209-97 РД 153-34.0-43.210-00 РД 153-34.0-43.211-00 РД 153-34.1-43.212-00 |
| 1.7. |  | Системы технического водоснабжения |  |
| 1.7.1. |  | Испытание брызгальных установок и водохранилищ-охладителей | СО 34.22.509 |
| 1.7.2. |  | Испытание циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения | СО 34.41.711 |
| 2. |  | Гидромеханическое оборудование ГЭС | ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 2.1. |  | Испытания системы регулирования гидротурбин | РД 34.31.301 |
| 2.2. |  | Испытания гидротурбинных агрегатов при вводе их в эксплуатацию | РД 153-34.2-31.302-2001 |
| 2.3. |  | Испытания подпятников гидротурбинных агрегатов (гидроагрегатов) | СО 34.31.606 |
| 2.4. |  | Эксплуатационные энергетические испытания гидроагрегатов | СО 34.31.607 |
| 3. |  | Тепловые сети | ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, ПТЭ тепловых энергоустановок |
| 3.1. |  | Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов водяных тепловых сетей. | РД 34.09.255-97 (СО 34.09.255-97) |
| 3.2. |  | Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов паровых тепловых сетей. | МУ 34-70-080-84 |
| 3.3. |  | Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь. | РД 34.20.519-97 (CO 34.20.519-97) |
| 3.4. |  | Измерение потенциала блуждающих токов для установления условий протекания электрохимической коррозии | РД 153-34.0-20.518-2003; |
| 3.5. |  | Испытания по определению параметров нестационарных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения | РД 153-34.1-20.365-98 (СО 34.20.365-98) |
| 3.6. |  | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | РД 153-34.1-20.329-2001 (СО 34.20.329-2001) |
| 3.7. |  | Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей на плотность и прочность | РД-03-94 (ПБ 10-573-03); РД 153-34.0-20.522-99 |
| 3.8. |  | Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации | РД 153-34.1-20.526-00 (СО 34.20.526-00) |
| 3.9. |  | Испытания антикоррозионных покрытий для подземных трубопроводов тепловых сетей | РД 153-34.20.325 (СО 153-34.20.325) |
| 3.10. |  | Испытания по определению характеристик сетевых насосных агрегатов | СО 34.41.709 |
| 3.11. |  | Испытание по определению характеристик сетевых теплообменников | МУ 34-70-001-82 (СО 34.40.513) |
| 3.12. |  | Испытания по определению фактических характеристик гидравлических автоматических систем регулирования в тепловых сетях, в том числе приемо-сдаточные. | РД 34.35.415-97 (СО 34.35.415-97) |
| 4. |  | Тепловые энергоустановки систем теплопотребления | ПТЭ тепловых энергоустановок |
| 4.1. |  | Испытания теплонасосных установок для определения их эксплуатационных показателей. |  |
| 4.2. |  | Испытания на прочность и плотность трубопроводов и оборудования систем теплопотребления, подключенных по зависимой схеме. |  |
| 4.3. |  | Проведение тепловых испытаний для определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций. |  |
| 4.4. |  | Испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции. |  |
| 4.5. |  | Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования горячего водоснабжения. |  |
| 4.6. |  | Тепловые испытания на равномерность прогрева отопительных приборов. |  |
| 4.7. |  | Проведение тепловых испытаний для определения распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками. |  |
| 4.8. |  | Испытания теплообменных аппаратов на тепловую производительность. |  |
| 4.9. |  | Наладочные испытания сушильных установок и характеристик работы основного и вспомогательного оборудования. |  |
| 4.10. |  | Испытания выпарных установок с составлением режимных карт. |  |
| 4.11. |  | Испытания ректификационных установок с составлением режимных карт. |  |
| 4.12. |  | Испытания установок для термовлажностной обработки железобетонных изделий с составлением режимных карт. |  |
| 4.14. |  | Испытания на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения. |  |