Принято решением бюро

Наблюдательного совета

от 27.06.2011 № 43-БНС

Согласовано Управлением

государственного энергетического

надзора Ростехнадзора письмом

от 11.05.2011 № 10-00-14/1471

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

СДОС-06-2011

## 1. Область применения

1.1. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах электроэнергетики (далее - Положение), устанавливает требования к порядку проведения экспертизы промышленной безопасности (далее - экспертизы), оформления и утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности на объектах электроэнергетики.

1.2. Настоящее Положение предназначено для юридических и физических лиц, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими экспертизу промышленной безопасности на объектах электроэнергетики.

1.3. Положение разработано в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 № 64, зарегистрированным Минюстом России 08.12.98, регистрационный № 1656 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1998, № 35-36).

## 2. Основные понятия и определения

В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения, применяемые в ПБ 03-246-98:

Экспертиза промышленной безопасности - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение.

Объекты экспертизы - технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах.

Система экспертизы промышленной безопасности - совокупность участников экспертизы промышленной безопасности, а также норм, правил, методик, условий, критериев и процедур, в рамках которых организуется и осуществляется экспертная деятельность.

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическим лицам или индивидуальному предпринимателю в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430).

Экспертная организация - организация, имеющая лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Заключение экспертизы - документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

Эксперт - специалист, осуществляющий проведение экспертизы промышленной безопасности.

Заказчик - организация, обратившаяся с заявкой на проведение экспертизы промышленной безопасности.

## 3. Общие положения

3.1. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности в соответствии с настоящим Положением включает в себя проведение экспертизы:

3.1.1. Проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта:

площадок трансформаторных подстанций (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла);

площадок хранения мазутного топлива;

площадок дизельных подстанций (с учетом резервного топлива).

3.1.2. Технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:

силовых масляных трансформаторов, трансформаторов собственных нужд;

трансформаторов тока и напряжения (маслонаполненных);

масляных выключателей;

устройств релейной защиты РУ выше 1000 В, в том числе трансформаторов;

мазутных баков;

мазутопроводов;

сливоналивных эстакад;

устройств технологической защиты.

3.1.3. Зданий и сооружений на объектах электроэнергетики:

зданий и сооружений трансформаторных подстанций;

сооружений мазутных хозяйств электростанций;

зданий и сооружений дизельных подстанций.

### 3.1.4. Документации в части анализа риска опасных производственных объектов.

### 3.1.5. Документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта:

### площадок трансформаторных подстанций (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла);

### площадок хранения мазутного топлива;

### площадок дизельных подстанций (с учетом резервного топлива).

3.2. Техническое диагностирование технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проводится в следующих случаях:

по окончании назначенного срока службы (ресурса);

при аварии технических устройств на объектах электроэнергетики;

при выявлении в процессе эксплуатации технических устройств на объектах электроэнергетики дефектов, вызывающих сомнение в прочности конструкции, или дефектов, причину которых установить затруднительно.

## 4. Требования к экспертным организациям

4.1. Экспертиза промышленной безопасности проводится экспертными организациями, имеющими статус юридического лица и лицензию Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

4.2. Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности выдаются Ростехнадзором в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Ростехнадзора, регламентирующими лицензионную деятельность.

4.3. Организация, а также ее персонал не должны подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказать влияние на выводы и оценки экспертной организации.

4.4. Экспертная организация может проводить экспертизу промышленной безопасности при наличии:

- экспертов, имеющих опыт работы и подтвердивших квалификацию по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов электроэнергетики (сертификат, удостоверение о сертификации (аттестации) экспертов);

- электролаборатории, подтвердившей свою компетентность путем аккредитации (аттестации), оснащенной исправными и поверенными контрольными приборами и испытательным оборудованием, паспортизованными эталонами и образцами, а также необходимыми приспособлениями и расходными материалами, или договора о проведении испытаний, измерений, контроля с аккредитованной (аттестованной) электролабораторией, отвечающей указанным требованиям (для проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах);

- нормативно-технических и методических документов, соблюдение требований которых обязательно при проведении экспертизы;

### - протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденным Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 и зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007, регистрационный № 9133;

- системы регистрации, протоколирования и хранения результатов экспертизы, форм первичной и отчетной документации по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;

- системы качества выполняемых экспертной организацией работ, Руководства по качеству.

4.5. Подтверждением компетентности экспертной организации может быть аккредитация на соответствие требованиям ИСО/МЭК 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов».

## 5. Порядок проведения экспертизы

## 5.1. Весь процесс проведения экспертизы должен быть документирован. Процесс проведения экспертизы состоит из следующих этапов:

## - предварительный этап;

## - заявка, план - график, договор или другие документы, устанавливающие условия проведения экспертизы;

## - процесс экспертизы;

## - выдача заключения экспертизы.

## 5.2. Предварительный этап.

## 5.2.1. При обращении заказчика в экспертную организацию по вопросу проведения экспертизы промышленной безопасности экспертная организация проводит предварительный этап переговоров с заказчиком.

## 5.2.2. Предварительный этап переговоров проводится для информирования заказчика о порядке проведения экспертизы, а также для обсуждения вопросов, касающихся проведения экспертизы, в том числе:

## - содержание и ход экспертизы,

## - подготовка к проведению экспертизы на месте (в случае необходимости).

## 5.2.3. Предварительные переговоры документируются экспертом, ответственным за проведение переговоров.

## 5.3. Заявка, план-график, договор или другие документы, устанавливающие условия проведения экспертизы.

## 5.3.1. Экспертиза проводится на основании заявки заказчика или других документов в соответствии с согласованными экспертной организацией и заказчиком условиями.

## 5.3.2. Документы на проведение экспертизы составляются после проведения предварительных переговоров.

## 5.3.3. После предварительного этапа:

## - заключается договор;

## - составляется календарный план;

## - определяются договаривающиеся стороны;

## - определяются объекты экспертизы;

## - приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в соответствии с действующей нормативной технической документацией;

## - подтверждается заказчиком согласие выполнить требования, обязательные для проведения экспертизы, в частности по принятию эксперта или группы экспертов (в случае необходимости) и оплате расходов на проведение процесса экспертизы независимо от ее результата;

## - определяются сроки проведения экспертизы.

## 5.3.4. Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией и выполнения всех иных условий проведения экспертизы.

## 5.3.5. Экспертная организация приступает к проведению экспертизы только после заключения договора и получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

## 5.4. Процесс экспертизы.

## Процесс экспертизы включает:

## - подбор материалов и документации в дополнение к основному комплекту, необходимой для проведения экспертизы объекта;

## - назначение экспертов;

## - проведение экспертизы.

## 5.4.1. Материалы и документация, необходимые для проведения экспертизы.

## Для проведения экспертизы заказчик представляет следующие данные:

## - данные о заказчике и объекте экспертизы;

## - проектную, конструкторскую, эксплуатационную, ремонтную документацию, декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта, паспорта технических устройств, инструкции, технологические регламенты и другую документацию, имеющую шифры или другую индикацию, необходимую для идентификации (в зависимости от объекта экспертизы);

## - акты испытаний, сертификаты, в том числе, если необходимо, на комплектующие изделия, прочностные расчеты и т.п. (в случае необходимости);

## - образцы оборудования (в случае необходимости).

## При несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям экспертная организация уведомляет заказчика о сроках представления материалов и документации в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления экспертной организацией уведомления не должен превышать 7 дней со дня получения материалов.

## При непредставлении в согласованный заказчиком и экспертной организацией срок запрашиваемых материалов и документации экспертиза не проводится, а материалы и документы возвращаются заказчику.

## 5.4.2. Назначение экспертов.

## Эксперты должны быть назначены официально, полномочия их должны быть определены в порядке, установленном экспертной организацией.

## Для проведения экспертизы назначается один или, в случае необходимости, группа квалифицированных экспертов.

## В случае проведения экспертизы группой экспертов назначается ведущий эксперт, отвечающий за результаты работы группы экспертов.

## 5.4.3. Проведение экспертизы.

## Проведение экспертизы заключается в установлении полноты, достоверности и правильности представленной информации, соответствия ее стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

## В отдельных случаях силами экспертной организации могут быть проведены испытания по согласованным с заказчиком методикам и программам.

## При необходимости экспертная организация может провести экспертизу с выездом на место (к заказчику).

## Экспертиза на месте состоит из следующих этапов:

## - вводная часть;

## - непосредственно экспертиза на месте;

## - заключительная часть.

## 5.4.3.1. Вводная часть экспертизы на месте.

## Задачи вводной части:

## - разъяснить сотрудникам организации - заказчика цель экспертизы и задачи эксперта (группы экспертов);

## - сообщить, что любые сведения и информация, полученные в ходе экспертизы рассматриваются сотрудниками экспертной организации как конфиденциальные с учетом требований законодательства Российской Федерации;

## - обсудить и определить объем работ;

## - определить по согласованию с организацией - заказчиком сотрудников организации - заказчика в качестве сопровождающих для экспертов;

## - разъяснить значение заключительной части;

## - утвердить совместно с заказчиком календарный план проведения экспертизы на месте.

## 5.4.3.2. Экспертиза на месте.

## При экспертизе на месте эксперты наблюдают за нормальным ходом работ на объекте, а также проводят комплексную проверку:

## - компетентности сотрудников и руководителей;

## - пригодности помещений и оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов;

## - наличия надежных систем маркировки и идентификации;

## - наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций и их исполнения;

## - соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов.

## Экспертная группа должна по ее требованию получать в свое распоряжение все необходимые результаты анализов, документы, расчеты, протоколы и отчеты в письменном виде.

## 5.4.3.3. Заключительная часть экспертизы на месте.

## Каждый эксперт дает отчет по результатам оценки состояния дел в своей части экспертизы. Ведущий эксперт обобщает результаты и предлагает их для обсуждения с заказчиком. В заключительной части с заказчиком согласовываются мероприятия, необходимые для дальнейшего завершения экспертизы, а также календарный план их реализации. Упомянутые мероприятия документируются в формуляре (форма которого приведена в ПБ 03-246-98 Приложение 2) и утверждаются подписями представителя заказчика и экспертов. Экспертиза завершается только после реализации этих мероприятий.

## Мероприятия определяются в процессе экспертизы и представляют собой выполнение требований, которые заказчик обязан выполнить за определенный срок, чтобы дать возможность завершить процесс экспертизы.

## Условия, подлежащие выполнению, - это положения, не препятствующие выдаче заключения экспертизы. Они формулируются ведущим экспертом в заключении и дополняются, утверждаются, ограничиваются или отменяются органами, утверждающими экспертное заключение. Проверка выполнения этих условий осуществляется экспертной организацией.

## 5.5. Выдача заключения экспертизы.

## 5.5.1. Подготовка проекта заключения экспертизы.

## Результаты проведенных экспертами работ оформляются каждым членом экспертной группы в виде отчета. Экспертная организация хранит отчеты экспертов в своем архиве в течение всего срока действия лицензии.

## В случае работы группы экспертов все отчеты обобщаются в проекте заключения экспертизы, составляемом ведущим экспертом по отчетам членов экспертной группы.

## Проект заключения экспертизы служит основанием для консультаций и принятия решения о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы.

## Заказчику передается копия проекта заключения экспертизы. Претензии к проекту заключения экспертизы направляются заказчиком в экспертную организацию в письменной форме и не позднее чем через 14 дней после получения проекта.

## 5.5.2. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта или проведения необходимых испытаний.

## 5.5.3. При положительном заключении экспертизы в нем перечисляются объекты, на которые распространяется действие заключения экспертизы с условиями или без них.

## 5.5.4. В случае отрицательного заключения по объекту экспертизы, находящемуся в эксплуатации, экспертная организация немедленно ставит в известность Ростехнадзор или его территориальный орган для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации опасного производственного объекта.

## 5.5.5. В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы заказчику должны быть представлены обоснованные выводы:

## - о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в итоговом отчете эксперта (ведущего эксперта);

## - о недопустимости эксплуатации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдения требований промышленной безопасности.

## 5.5.6. В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. Порядок проведения экспертизы в этом случае соответствует изложенному в п. п. 5.2 – 5.5.

## 5.6. Заключение экспертизы может быть оспорено заказчиком в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

## 5.7. Требования, которые должны учитываться при экспертизе промышленной безопасности, устанавливаются Ростехнадзором, как уполномоченным органом в области промышленной безопасности с учетом настоящего Положения, а также Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

## 6. Требования к оформлению заключения экспертизы

## 6.1. Заключение экспертизы должно содержать:

## - наименование заключения экспертизы;

## - вводную часть, включающую основание для проведения экспертизы, сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

## - перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;

## - данные о заказчике;

## - цель экспертизы;

## - сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных, декларации промышленной безопасности), оборудовании и др. с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации (в зависимости от объекта экспертизы);

## - краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

## - результаты проведенной экспертизы;

## - заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по техническим решениям и их реализации;

## - приложения, содержащие перечень использованной при экспертизе нормативной технической и методической документации, актов испытаний (при проведении их силами экспертной организации).

## 6.2. Заключение экспертизы подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества страниц и передается заказчику.

## 6.3. Заказчик передает заключение экспертизы в центральный аппарат или территориальные органы Ростехнадзора для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

## 6.4. Требования к утверждению заключения экспертизы устанавливаются Ростехнадзором, как уполномоченным органом в области промышленной безопасности с учетом настоящего Положения.